Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce  Sekcja Zamówień Publicznych

tel.: (0-41) 36-74-280/474   fax.: (0-41) 36-74071/481

strona www: http://www.onkol.kielce.pl/ Email:zampubl@onkol.kielce.pl

Kielce  dn. 13.12.2017 r.

AZP 153/17

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na zakup wraz z dostawą termohigrometrów ze świadectwem wzorcowania, służących do pomiarów     i rejestracji temperatury i wilgotności w pomieszczeniach, w których przechowywane są leki znajdujące się w apteczkach oddziałowych, zgodnie z  opisem zawartym w Załączniku nr 1      i nr 2.

Część I ogólna.

- Zamawiający:

# Nazwa:  Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Adres: ul. Artwińskiego 3,   25-734 Kielce

telefon: 041  36-74-072, nr faxu:  041 36-74-481

- Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznie:

Jan Schab nr tel.:  041 / 36-74-261,

Osoba upoważniona do kontaktów proceduralnie:

Maja Motyka nr tel.:  041 / 36-74-072, majamo@onkol.kielce.pl

Część II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:

Termin realizacji zamówienia –  do  30 dni od daty podpisania umowy.

Gwarancja  – min. 12 m-ce  od daty dostawy.

1. Oferta ma zawierać:

1. Druk oferta

2. Formularz cenowy.

3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  informacji o działalności gospodarczej a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

4. Podpisany Załącznik nr 1.

5. Podpisany Załącznik nr 2.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych nie gorszych, niż w specyfikacji technicznej, jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia określony został przez Zamawiającego poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu.

Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zamawiający odpowiada na pytania do 2 dni roboczych przed terminem otwarcia ofert.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach oznaczonych informacją “AZP 153/17 Oferta na zakup i dostawę termohigrometrów ze świadectwem wzorcowania” oraz danymi identyfikującymi Wykonawcę należy składać do dnia 21.12.2017 r. godz. 10:00 w sekretariacie Dyrektora ds. Finansowo -Administracyjnych,   pokój Nr 212  Budynek Administracyjny ŚCO ul. Artwińskiego 3c , 25-734  Kielce.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej Budynku Administracyjnego pok. 204 w dniu 21.12.2017 r. o godz. 10.30

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane lub parafowane przez

Wykonawcę.

Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

Część III. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena  brutto przedmiotu zamówienia.

Część IV. Postanowienia końcowe.

- O wyniku postępowania, zlecający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców.

- Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do Wykonawcy, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.

- Cena zaoferowana przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania umowy będzie ceną umowy.

- Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA

DS. FINANSOWO – ADMINISTRACYJNYCH

MGR TERESA CZERNECKA

ZAŁĄCZNIK NR 2  – WYMAGANIA  TECHNICZNE

|  | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
| Zakres mierzonych temperatur | - 30°C do 70° C |  |
| Rozdzielczość | w całym zakresie pomiarowym 0,1 |  |
| Dokładność °C | -/+ 0,5°C lub lepsza w zakresie pomiarowym -20°C do 40° -/+ 1°C w pozostałym zakresie pomiarowym |  |
| Zakres mierzonych wilgotności | 0 do 100% RH |  |
| Dokładność RH | dokładność pomiaru wilgotności wynosi 2% dla zakresu 30% - 70% RH w pozostałym zakresie 5% |  |
| Wyświetlacz | LCD |  |
| Częstość zapisu | od 1 sekundy do 10000 minut |  |
| Pamięć | 32000 pomiarów |  |
| Czas pracy baterii | 1000 000 zapisów |  |
| Zasilanie | Bateria 1/2xAA 3,6 V |  |
| Interfejs | USB |  |
| Wymiary obudowy | 45x100x19 mm |  |
| Czujnik wewnętrzny | tak |  |
| Waga | 85 g |  |
| Uchwyt na ścianę do mocowania termohigrometru | tak |  |
| Dostępność oprogramowania dla syst. WinXP,7,8,10. | tak |  |
| Gwarancja min. 12 m-cy | tak |  |

###### Data……………………		Podpis Wykonawcy …………………………

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Opis przedmiotu zamówienia

###### 1.Rejestrator temperatury i wilgotności, przeznaczony do pomiaru i rejestracji temperatury      i wilgotności w pomieszczeniach oraz transporcie.

2. Funkcje:

- rejestrator temperatury i wilgotności

- termometr, higrometr

- pomiar temperatury w °C

- pomiar wilgotności w % RH

- rejestracja temperatury z rozdzielczością 0,1°C

- rejestracja wilgotności z rozdzielczością 0,1 % RH

- sygnalizacja rejestracji znakiem LOG na wyświetlaczu

- wyświetlanie informacji o przekroczonych wartościach dopuszczalnych

- start bezpośrednio z komputera z opóźnieniem czasowym lub START/STOP z przycisku

- dostęp do wartości maksymalnej i minimalnej

- sygnalizacja niskiego stanu baterii

###### Data……………………		Podpis Wykonawcy …………………………

###### WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY

###### Świętokrzyskie Centrum Onkologii 							                 ul. Artwińskiego 3							                                     25-734 Kielce

###### Pieczęć Wykonawcy                                                            tel.041- 36-74-072

###### Regon                                                                                    fax 041-36-74-481

###### OFERTA

W związku z zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego prośbą o złożenie oferty na  zakup wraz z dostawą termohigrometrów ze świadectwem wzorcowania, służących do pomiarów i rejestracji temperatury i wilgotności w pomieszczeniach, w których przechowywane są leki znajdujące się w apteczkach oddziałowych, zgodnie z  opisem zawartym w Załączniku nr 1 i nr 2.

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie  za cenę:

Pakiet nr 1

Netto................................ zł / .słownie................................

+ VAT.........................

Brutto................................zł/   .słownie.................................

Rok produkcji   ………………….

Model /producent ……………………….

2. Termin płatności- przelew do 30 dni od daty wystawienia faktury, po protokolarnym odbiorze technicznym przedmiotu zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy.

4. Okres gwarancji  –  ………. m-ce od daty  dostawy /min. 12 m-ce/

5.Oświadczamy, że zaoferowany asortyment spełnia warunki zawarte w Załączniku nr 1         i nr 2, jest fabrycznie nowy.

#### 6. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty  są zgodne  z aktualnym stanem  prawnym i faktycznym.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy zawartym w zapytaniu ofertowym

i akceptujemy warunki umowy oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

8.  Oświadczamy że spełniamy  następujące warunki:

a) co do kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b) co do sytuacji ekonomicznej i finansowej,

c) co do zdolności technicznej i zawodowej.

9. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

10 .Osobą odpowiedzialną za realizację  zamówienia jest Pani / Pan ..................

numer telefonu .........................................

11. WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………..

Adres ……………………………………………………………………………………

Nr telefonu …………………………

Nr faxu, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję ………………………….

REGON …………………………..

NIP ……………………………….

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, umowę w imieniu firmy podpiszą: ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

12. Oferta zawiera ...... stron kolejno ponumerowanych.

Miejscowość, data .................................                                ......................................................

Podpis ( podpisy) osób

uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- Formularz cenowy,

- Zaświadczenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:

a)..........................                                 c).........................

b).........................                                  d).......................

PROJEKT                     UMOWA  ….  /17

Zawarta w dniu ………………. roku  w Kielcach pomiędzy :

Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

z siedzibą w Kielcach, ul. Artwińskiego 3 (nr kodu: 25-734),

REGON: 001263233, NIP: 959-12-94-907, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

1. mgr Teresa Czernecka – Z-ca Dyrektora ds. Finansowo - Administracyjnych,

2. mgr Agnieszka Syska  – Główna Księgowa.

a

…………………………………………………………………………………………………………,

z siedzibą w  ………………………..  /nr kodu: ………. / ul. ………………

posiadającym nr REGON: ………………. , NIP:  …………………. zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  w imieniu którego działa:

1…………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca niniejszej umowy został wyłoniony w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)

Strony zawarły umowę następującej treści:

(1

Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą  termohigrometrów ze świadectwem wzorcowania, służących do pomiarów i rejestracji temperatury i wilgotności w pomieszczeniach,          w których przechowywane są leki znajdujące się w apteczkach oddziałowych, określonego w Załączniku Nr 1 i 2 stanowiącym integralną część niniejszej umowy z zastrzeżeniem   § 3.

§ 2

1.Zgodnie z  „OFERTĄ ”,  Zamawiający  zapłaci  za przedmiot umowy łączną kwotę  brutto: ……… zł.   słownie: ………………………………………………………………...

2.W kwocie brutto zawarte są także koszty:

2.1   rozładunku,

2.2   przetransportowania urządzenia do właściwego pomieszczenia,

2.3   zabezpieczenia i ewentualnych napraw gwarancyjnych,

2.4   należne opłaty  wynikające z polskiego prawa podatkowego i celnego .

3. Strony ustalają, że cena - BRUTTO – jest ceną ostateczną.

( 3

1.Wykonawca dostarczy towar odpowiadający wymogom jakościowym polskich norm,

a dostarczony towar będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy.

3. Minimum jeden dzień przed dostawą Wykonawca  poinformuje Zamawiającego o dacie , godzinie dostawy, osobach realizujących dostawę  ( imiona , nazwisko, telefon).

4.Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony ŚCO jest Pan Jan Schab                                  nr tel: 041/36-74-261

5. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest ……………………….

( 4

Ostateczny termin protokolarnego przekazania kompletnego i w pełni sprawnego  przedmiotu umowy strony ustalają na dzień ......................2017roku.

( 5

1. Termin płatności - przelew do 30 dni od daty wystawienia faktury, po protokolarnym odbiorze technicznym przedmiotu umowy.

2. W przypadku przekroczenia terminu płatności,  Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania

odroczenia terminu płatności i wysokości naliczanych odsetek.

Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym Bank obciąży konto  Zamawiającego.

3.Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca może naliczyć

ustawowe odsetki.

(  6

1. Okres gwarancji – ……. m-ce od daty protokolarnego przekazania kompletnego i w pełni sprawnego  przedmiotu umowy.

2. W razie stwierdzenia  braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający składa reklamację do Wykonawcy w ciągu 3 dni od stwierdzenia braków, a Wykonawca winien ją rozpatrzyć w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania i udzielić odpowiedzi pisemnej Zamawiającemu.

( 7

W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca  zapłaci karę w postaci 0,2%  wartości  brutto przedmiotu umowy  za  każdy  dzień  zwłoki.

( 8

1.Wszelkie spory mogące wynikać pomiędzy stronami w toku realizacji umowy rozstrzygane będą polubownie.

2.W razie braku porozumienia i niemożliwości polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

( 9

1. Bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności     prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela w szczególności zawrzeć umowy poręczenia w stosunku do zobowiązań Zamawiającego.

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania zamówienia

osobom trzecim.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z   późniejszymi zmianami),

4.Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

5.Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 					WYKONAWCA

………………………….				       …………………………