Załącznik nr 2  - Zestawienie parametrów i warunków technicznych

Wymagania dotyczące unitu stomatologicznego  dla  Klinki Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi

Model		   …………………………

Producent             ……………………………

Typ		   ………………………….

Rok produkcji	    ………………………….

Kraj pochodzenia  ………………………….

| L.p. | Parametry techniczno-użytkowe | Parametr wymagany | Ocen techniczna -punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat nie starszy niż 2020 rok | TAK |  |  |
| 2 | Zasilanie: 230V, 50/ 60 Hz | TAK |  |  |
| 3 | Stolik lekarza: pneumatyczny hamulec ramienia na stoliku lekarza, długość rękawów >85cm, możliwość wyposażenia w 5 instrumentów: | TAK | TAK -10 pkt NIE- 0pkt |  |
| 4 | Moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji | TAK | TAK -10 pkt NIE- 0pkt |  |
| 5 | Moduł turbinowy ze złączką, światłem LED i turbiną (spray chłodzący podawany do turbiny z systemem min czterech otworów sprayowych zamontowanych w główce turbiny chłodzących pole zabiegowe, ceramiczne łożyska, wyposażona w źródło światła, możliwość sterylizacji i termodezynfekcji) | TAK | TAK -10 pkt NIE- 0pkt |  |
| 6 | 2x Moduł bezszczotkowego mikrosilnika ze światłem LED i płynną regulacją obrotów w zakresie od 100-40000/min z jedną kątnicą 1:1 w zestawie oraz możliwością podłączenia kątnicy 1:2,7 i prostnicy do drugiego modułu | TAK | TAK -10 pkt NIE- 0pkt |  |
| 7 | Aseptyczny panel sterowania z wyświetlaczem | TAK | TAK -10 pkt NIE- 0pkt |  |
| 8 | Regulacja wody dla każdej końcówki | TAK | TAK -10 pkt NIE- 0pkt |  |
| 9 | Stolik asysty: duży zakres ruchu, miejsce na przynajmniej rękaw ssaka i ślinociągu. | TAK | TAK -10 pkt NIE- 0pkt |  |
| 10 | Fotel pacjenta: regulowana wysokość fotela od 350 mm., udźwig 180kg, regulowane położenie i wysokość zagłówka, możliwość odwrócenia zagłowka do tyłu celem przyjęcia pacjenta na wózku inwalidzkim, przynajmniej dwie programowane pozycje fotela, bezszwowa, miękka tapicerka z ruchomym podłokietnikiem i kolorem do wyboru | TAK | TAK -10 pkt NIE- 0pkt |  |
| 11 | Multifunkcyjny sterownik nożny do obsługi funkcji fotela (również w zakresie zmiany wysokości oraz regulacji oparcia fotela) i instrumentów z możliwością łatwego przestawiania sterownika jedną nogą podczas pracy. | TAK | TAK -10 pkt NIE- 0pkt |  |
| 12 | Blok spluwaczki: odchylany, z misą przeznaczoną do sterylizacji, z obiegiem wody | TAK | TAK -10 pkt NIE- 0pkt |  |
| 13 | Lampa operacyjna: intensywne oświetlenie pola operacyjnego, z regulacją mocy światła. | TAK | TAK -10 pkt NIE- 0pkt |  |
| 14 | Fotelik dla lekarza/asysty z regulacją wysokości i kąta nachylenia siedziska w 2 płaszczyznach, bezszfową tapicerką w kolorze fotela | TAK | TAK -10 pkt NIE- 0pkt |  |
| 15 | Fotelik dla lekarza/asysty z regulacją wysokości i kąta nachylenia siedziska w 3 płaszczyznach, regulacją wysokości przy pomocy stopy, bezszfową tapicerką w kolorze fotela | TAK | TAK -10 pkt NIE- 0pkt |  |
| 16 | Monitor LCD z kamerą wewnątrzustną z uchwytem mocującym do masztu z przekątna ekranu monitora min. 15", 4:3. | TAK/NIE | TAK -10 pkt NIE- 0pkt |  |
| 17 | Pompa ssąca o mocy: 580 W i głośności nie przekraczającej 63dB Wymiary maksymalne: 36cm x 31cm x 31cm Napięcie zasilające 230 V | TAK | TAK -10 pkt NIE- 0pkt |  |
| 18 | Kompresor pojemności 10L, wymiary max 33cmx43cmx53cm. Ciśnienie 4,5-6bar. Napięcie zasilające 230 V, głośność max. 65 dB. | TAK | TAK -10 pkt NIE- 0pkt |  |
| 19 | Gwarancja 24-miesiące /Ocena na podstawie przyjętych kryteriów/ | TAK/podać/ |  |  |

|  | INNE WYMAGANIA: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czas reakcji (przyjęcie zgłoszenia, podjęcia naprawy) serwisu gwarancyjnego nie może przekraczać 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max 48 godzin w dni rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 6 dni roboczych rozumiane, jako dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |  |
|  | Gwarancję przedłuża się o okres przerwy w eksploatacji związany z naprawa urządzenia. | TAK |  |  |
|  | Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną odnotowane przez serwis Wykonawcy w karcie pracy lub raporcie serwisowym. | TAK |  |  |
|  | W okresie gwarancji naprawy techniczne lub wynikające z wad ukrytych tego samego podzespołu powodują wymianę podzespołu na nowy. | TAK |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej nieodpłatnie (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | TAK |  |  |
|  | Wykonawca wykona bezpłatne okresowe przeglądy, w terminach zalecanych przez producenta urządzenia, oraz wykona bezpłatny przegląd pod koniec okresu gwarancyjnego (30 dni przed upływem okresu gwarancji). | TAK | Podać ilość zalecanych przez producenta przeglądów |  |
|  | Wykonawca w porozumieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego sporządzi harmonogram przeglądów. Przeprowadzenie przeglądu Wykonawca potwierdzi protokołem i przekaże go Zamawiającemu | TAK |  |  |
|  | Szkolenie/ instruktaż personelu medycznego i pracowników zespołu Aparatury Medycznej w zakresie eksploatacji i obsługi przeprowadzone w miejscu instalacji systemu. | TAK |  |  |

Miejscowość ....................................... data ...................................................

...................................................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)